# Ritmix RBK-500 / 501

# Инструкция по эксплуатации

Уважаемый Покупатель!

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию для качественного и безопасного использования устройства.

Общая информация

Благодарим Вас за приобретение устройства для чтения электронных книг от Ritmix. При помощи данного устройства Вы сможете не только читать Ваши любимые книги, но и слушать музыку, просматривать изображения. Книга поддерживает большинство популярных форматов электронных книг, а также форматы изображений jpg, музыкальные форматы mp3.

Ritmix RBK-500 / 501 построен на следующих электронных компонентах:

6-дюймовый E-ink дисплей, Разрешение 600x800, 4-уровня градации серого.

Процессор: SAMSUNG S3C2440 400Mhz

Оперативная память: 32MB SDRAM

Постоянная память: 50 Mb flash

Операционная система: Linux

Встроенный слот для SD карты с поддержкой до 8GB

Аккумулятор 1320 mA Li-on (совместимый с Nokia BL-5J)

Поддержка файлов чтения: txt, fb2, rtf, pdf, epub

Поддержка изображений: jpg

Поддержка музыкальных файлов: mp3

Аудио выход:  2,5 мм / 3,5 мм

Размеры:  188 x 120 x 9,5 мм

Вес: 160 г

Цвет: чёрный (RBK-500)  белый (RBK-501)

Данное руководство по эксплуатации подходит только для устройства Ritmix RBK-500 / 501

# Комплектация

Устройство для чтения электронных книг Ritmix RBK-500 / 501

Зарядное устройство от сети Ritmix RM-990

USB кабель

Чехол из кожзаменителя

Инструкция

Гарантийный талон

# Указания по эксплуатации

# Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также высоких (выше 40 С) или низких (ниже 0 С) температур. Перегрев аккумулятора может спровоцировать его поломку и даже может привести к выходу из строя самого устройства. Пониженная температура может повредить дисплей.

2. По возможности не используйте Изделие в среде повышенной влажности. Избегайте прямого попадания жидкости на корпус. Для более надежной защиты Устройства от влаги и солнечного света мы рекомендуем не вынимать его из чехла за все время его использования.

- Не роняйте изделие, не подвергайте его вибрациям. Не прилагайте к дисплею повышенных усилий.

- Несмотря на безопасность дисплея для Ваших глаз, долгое чтение книг может повредить Вашему зрению. Пожалуйста, не читайте в плохо освещенных местах, лежа, в транспорте. Делайте перерывы в чтении, а также проверяйте Ваше зрение не реже раза в год.

5. Пожалуйста, по возможности делайте резервные копии всей информации, хранящейся на Устройстве. Производитель не несет ответственности за потерю информации, сохраненной на флеш-памяти устройства.

6. Пожалуйста, используйте только оригинальные аксессуары, входящие в комплектацию. Производитель не несет ответственности за выход устройства из строя по причине использования неоригинальных аксессуаров

7. Электронная книга – современное устройство, программное обеспечение которого постоянно улучшается для наибольшего удобства пользователей. По адресу www.ritmixrussia.ru Вы всегда сможете найти новые прошивки для устройства, улучшающие эксплуатационные свойства продукта.

Данная инструкция разработана для прошивки версии 001.00 Для того, чтобы получить инструкцию, актуальную для Вашей версии прошивки, скачайте ее с сайта www.ritmixrussia.ru либо откройте в разделе «Инструкция» самой электронной книги.

8. Не пачкайте изделие, оберегайте корпус и дисплей от грязи, пыли и электростатических зарядов.

9. Не используйте агрессивные химические составы для чистки корпуса изделия. Для чистки корпуса и дисплея изделия используйте слегка намоченную водой тряпку из мягкой ткани.

10. Не разбирайте изделие. Изделие не содержит частей для их самостоятельного ремонта. Для

11. Не оставляйте зарядное устройство подключенным надолго к электросети.

12. Не используйте изделие в среде с повышенным уровнем электромагнитного поля.

Установка аккумулятора

Установите аккумулятор согласно изображению, выдавленному на отсеке для аккумулятора.

Зарядка аккумулятора

Устройство комплектуется аккумулятором совместимым с NOKIA BL-5J

Первые три цикла заряда аккумулятора проходит так называемая «раскачка» аккумулятора. В этот период рекомендуется полностью (не менее чем 12 часов) заряжать и до конца разряжать аккумулятор.

Зарядка аккумулятора производится при помощи USB кабеля. Вы можете подключить кабель к зарядному устройству, работающему от сети 220В. Во время зарядки светодиод горит красным цветом, при полной зарядке – красным.

Не вынимайте аккумулятор во время зарядки.

Ресурс аккумулятора – около 8 тыс страниц / 4 часа проигрывания mp3. В это же время, за счет саморазряда аккумулятор полностью разряжается в течение 30 дней, даже если не включать устройство.

Работа с SD картой

Вставьте SD карту в устройство лицевой стороной. Карта будет автоматически распознана в горячем режиме. Для того, чтобы вынуть SD карту, выберите опцию «Безопасное извлечение SD», после подтверждения устройства ВЫ можете вынуть SD карту.

Клавиши управления

На устройстве расположены следующие клавиши управления:

Клавиша включения / выключения устройства: находится справа на верхнем торце устройства

Клавиши  «+» и «-» - используются для изменения громкости в режиме музыкального плеера, а также для изменения размера шрифта в режиме чтения

Клавиша «Menu»  - используется для открытия окна настроек

Клавиша «Нота» - используется для открытия музыкального плеера

Клавиша «Назад» - используется для выхода из существующего окна в предыдущее окно программы

Клавиша «OK» используется для подтверждения выбора файла / настроек

4-позиционная кнопка – используется для передвижения курсора / перелистывания страниц

Клавиша «Корзина» - используется для удаления файлов из памяти устройства

Клавиша «Reset» - расположена на задней панели устройства и используется для ручной перезагрузки устройства.

Клавиши 1-10  - используются для навигации в главном меню, а также для запуска различных функций и настроек в режиме чтения.

Включение / выключение устройства

Для включения и выключения устройства нажмите и удерживайте клавишу включения.

Перезагрузка устройства

Если устройство в процессе работы перестало реагировать на нажатие клавиш управления, необходимо перезагрузить его. Для этого нажмите кнопку RESET, а затем кнопку включения устройства.

Главное Меню

При включении устройства загружается главное меню.

Меню состоит из 8 разделов, каждый из которых рассмотрен отдельно:

Последняя открытая книга

Разделу соответствует цифровая клавиша 1. При нажатии клавиши устройство открывает книгу, читаемую в предыдущий раз.

Библиотека

Выбрав раздел, Вы запускаете программу-проводник, в которой отображается список папок и файлов имеющихся на устройстве. Чтобы открыть нужный файл или папку, нажмите цифровую клавишу, находящуюся напротив нужного Вам файла / папки.

Нажатием цифровой клавиши «0» можно осуществить следующие функции: копирование файлов, перемещение файлов, удаление файлов. Удаление файлов также может осуществляться нажатием клавиши «корзина».

Нажатием клавиши «назад» производится выход обратно на уровень вверх. При нажатии клавиши Menu

Для того, чтобы открыть файл для чтения, нажмите цифровую клавишу, находящуюся напротив файла.

В режиме чтения возможны следующие функции:

Перелистывание страниц: осуществляется клавишами 4-позиционной кнопки.

Изменение размера шрифта: осуществляется кнопками «+» и «-».

Настройки программы чтения: открываются при нажатии кнопки OK

В окне настроек программы чтения: используйте цифровые клавиши для выбора нужной Вам настройки. Используйте клавиши «вправо/влево» для переключения между окнами настроек.

Управление. Программа чтения файлов позволяем Вам настроить любую лкавишу устройства на выполнение любой необходимой Вам функции. Для открытия настроек управления нажмите OK в режиме чтения. Откройте второе окно настроек и выберите «Управление». Кнопками «1»-«9», «вправо» и «влево» найдите нужную Вам клавишу и выберите ее для привязки необходимой Вам функции. Далее кнопками «1»-«9», «вправо» и «влево» найдите нужную Вам функцию и нажмите OK для сохранения настроек.

Для выхода из режима чтения нажмите клавишу «назад».

Аудиофайлы

Выбрав раздел, Вы запускаете программу-проводник, в которой отображается список папок и файлов имеющихся на устройстве. Чтобы открыть нужный файл или папку, нажмите цифровую клавишу, находящуюся напротив нужного Вам файла / папки.

Управление аудиоплеером осуществляется при помощи 4-позиционной клавиши. Регулировка громкости осуществляется клавишами «+» и «-».

Нажатием клавиши «назад» производится выход обратно в главное меню устройства. При этом звучание музыки будет продолжено до тех пор, пока не будет остановлено в программном плеере. При фоновом проигрывании музыки, для того чтобы открыть программу плеера, необходимо нажать клавишу «нота».

Картинки

Выбрав раздел, Вы запускаете программу-проводник, в которой отображается список папок и файлов изображений, имеющихся на устройстве. Чтобы открыть нужный файл или папку, нажмите цифровую клавишу, находящуюся напротив нужного Вам файла / папки.

Нажатием цифровой клавиши «0» можно осуществить следующие функции: копирование файлов, перемещение файлов, удаление файлов. Удаление файлов также может осуществляться нажатием клавиши «корзина».

Нажатием клавиши «назад» производится выход обратно на уровень вверх. При нажатии клавиши Menu

Для того, чтобы открыть файл для чтения, нажмите цифровую клавишу, находящуюся напротив файла.

В режим просмотра изображений: смена изображений осуществляется клавишами «вправо» или «влево».

Настройки

В данном разделе отображается список настроек устройства. Для того, чтобы редактировать настройки, необходимо выделить нужный пункт и нажать кнопку OK.

Язык интерфейса: выбор языка интерфейса книги

Системная информация: информация о продукте и памяти устройства.

Установка времени: установить текущее время.

Источник обмена данными по USB: выбирается ресурс, который определяется компьютером как съемный диск при подключении устройства к компьютеру. Вы можете выбрать внутреннюю память, SD карту либо отключить возможность обмена данными по USB.

Очистить внутреннюю память: используется для полной очистки внутренней памяти устройства.

Безопасное извлечение SD

Запустите данную функцию перед тем, как собираетесь вынуть SD карту

Инструкция

Данная инструкция по эксплуатации расположена во внутренней памяти устройства.